## Slide 1
Omietky,
spôsoby opravy omietky

## Slide 2
Povrch vnútorných a vonkajších plôch konštrukčných stavieb chránime omietkami.
Vyrovnávajú nerovnosti muriva, zvyšujú tepelnoizolačné vlastnosti a trvanlivosť stavieb, majú i estetickú funkciu.

## Slide 3
OMIETKA – je zmes piesku, vápna, vody a podľa potreby aj cementu v určitom pomere.
Omietky sa rozdeľujú na vonkajšie a vnútorné .

## Slide 4: DRUHY OMIETOK Vápenná hrubá omietka – na steny, kt. sa nemaľujú (pôjdy, komíny, štíty domov) Vápenná hladká omietka – na steny, ktoré sa ďalej povrchovo upravujú. Pri jej príprave sa používa dostatočne jemný piesok. Vápenná štuková omietka – najpoužívanejšia omietka na vnútorné povrchy obytných miestností. Cementová pálená omietka – je dvojvrstvová, čiastočne vodotesná a odolná voči mechanickému poškodeniu.

## Slide 5
Spôsob pri opravách omietok
Rozmiešame maltu podľa druhu omietky a pripravíme si vedro s vodou, štetec, hladidlá, murársky tanier, lyžicu a naberačku
Sekaním odstránime duté a poškodené miesta.
Maltu nahadzujeme švihom ruky na čistú, zbavenú prachu a navlhčenú stenu murárskou lyžicou
Hladenie, pačakovanie
Zrak chrániť okuliarmi.